编号：370420230615                版本号：2023-06

# 枣庄王晁煤矿有限责任公司

# 生产安全事故应急预案

# 枣庄王晁煤矿有限责任公司

2023年6月15日颁布                     2023年6月20日实施

# 枣庄王晁煤矿有限责任公司文件

枣王煤字﹝2023﹞88号

# 关于印发《枣庄王晁煤矿有限责任公司

生产安全事故应急预案》的通知

各部门、单位：

《枣庄王晁煤矿有限责任公司生产安全事故应急预案》（包括综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案）根据《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部第2号令）和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020要求，已重新修订编制完成，经预案评审专家组评审通过，枣庄王晁煤矿有限责任公司矿长签发实施。现印发给你们，望认真学习贯彻，严格执行。

一、本应急预案是根据有关法律及上级相关要求，结合枣庄王晁煤矿有限责任公司实际情况制定的，是矿井生产安全事故应急救援的指导性方案，预案一经启动，各部门、单位必须严格按照预案程序执行。

二、各部门、单位要认真组织好本应急预案的学习、考试，熟练掌握预案中的相关内容，并保存好相关学习资料。

三、各部门、单位要结合本专业、本岗位实际，按照本应急预案的要求，做好应急管理及应急预案演练工作，熟练掌握应急管理知识，及时总结经验，切实提高矿井应急处置及应急避险能力。

四、本应急预案自2023年6月20日起实施。

签发人： 马华祥    （矿长）

枣庄王晁煤矿有限责任公司

2023年6月15日

王晁煤矿行政办公室              2023年  月  日印发

# 生产安全事故应急预案编制小组

组  长：  马华祥

副组长： 田志伟 许文科 任得霖 曹火松 孙法银            朱海峰  张建强 申学栋 秦  涛  王兆申

编  委：  徐  健  刘洪青  李建强  刘靖元 李  伟

袁美峰 付庆民  黄礼福  杨夫建 潘成峰

编制人员：宗鲲鹏 朱信龙  孙正礼  张  业 宋永浩    王业恒 孙中寅 彭云龙  刘钦永 苗兆永    杨家军

特邀人员：菅传武  种化省

# 目  录

第一部分  王晁煤矿生产安全事故综合应急预案	1

1总则	1

2应急组织机构及职责	2

3应急响应	5

4后期处置	16

5应急保障	16

6应急预案实施	20

7应急预案附件	20

8附表	25

第二部分  王晁煤矿生产安全事故专项应急预案	61

1矿井顶板事故专项应急预案	61

2矿井水害事故专项应急预案	66

3 矿井井下火灾事故专项应急预案	71

4 矿井瓦斯事故专项应急预案	77

5 矿井煤尘爆炸事故专项应急预案	84

6矿井提升运输事故专项应急预案	90

7矿井供电事故专项应急预案	98

8矿井易燃易爆危险化学品事故专项应急预案	105

9矿井灾害性天气专项应急预案	111

10矿井矸石山事故专项应急预案	118

11矿井压力容器爆炸事故专项应急预案	123

12矿井主要通风机停止运转事故专项应急预案	127

# 第一部分  王晁煤矿生产安全事故综合应急预案

# 1总则

1.1适用范围

本预案适用于王晁煤矿所属单位在生产过程中发生的可能导致人员伤亡、涉险或一般及以上各类生产安全事故的应急救援工作。由枣庄王晁煤矿有限责任公司总经理发布命令，启动本预案。

1.2响应分级

1.2.1应急响应分级

根据事故危害程度、影响范围和控制事故的能力，将响应分级由低到高划分为Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ级响应三个级别，超出响应范围申请扩大响应。

（1）Ⅲ级响应：可能造成1人（含）以上轻伤，因灾害撤离当班作业地点人员的事故。

（2）Ⅱ级响应：造成1～2人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故。

（3）Ⅰ级响应：造成1人死亡或被困，因灾疏散50人以上的事故，3-10人重伤或1000万元以下经济损失的事故；发生一般涉险事故；出现灾害性天气、主通风机停止运转、矿井停电事故。

（4）扩大响应：发生可能造成或已经造成2人（含）以上死亡或被困、10人以上重伤的事故，或1000万元以上经济损失的事故；发生较大及以上涉险事故；事故救援难度大或有扩大趋势，王晁煤矿不能有效处置的事故。

1.2.2分级响应的原则

（1）Ⅲ级响应：由现场负责人启动现场处置方案，开展自救互救，并立即报告矿调度室。矿调度室报告矿值班领导，并通知相关部门和人员，做好应急准备。

#### （2）Ⅱ级响应：由值班领导或分管领导组织相关部门和人员开展应急救援行动。

#### （3）Ⅰ级响应：由应急指挥部按照预案组织开展应急救援工作。

#### （4）扩大应急：报请王晁煤电集团和台儿庄区政府、枣庄市政府应急支援。王晁煤电集团或政府应急救援指挥部成立到位后，王晁煤矿应急救援指挥部指挥权移交给上级应急救援指挥部。

1.2.3应急工作原则

以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；职责明确，规范有序；依靠科学，依法规范；预防为主、平战结合；落实矿值班调度员、井下带（跟）班人员、安检员、班(组)长、瓦斯检查工等相关人员在遇到紧急情况时第一时间下达停产撤人命令的应急处置权和作业现场人员的紧急避险权。

# 2应急组织机构及职责

2.1应急管理工作领导机构

王晁煤矿成立生产安全事故应急管理工作领导小组（以下简称应急领导小组），全面负责领导矿应急管理工作。应急管理工作领导小组组长由总经理担任，副组长由总工程师及各分管副总经理、安全总监担任，成员为矿各职能科室负责人。

应急领导小组下设应急管理办公室（以下简称应急办），应急办公室设在矿调度室，应急办主任由调度室主任兼任，安全总监分管应急管理工作。应急办在应急领导小组的直接领导下，全面负责日常业务、组织协调工作，完成应急领导小组交办的各项任务。

应急领导小组职责：

（1）负责编制、修订矿应急预案；

（2）组建应急救援队伍、调集救援器材和准备；

（3）组织应急预案演练和学习；

（4）接受上级指令和调动，指挥、调度矿应急力量参加社会支援；

（5）负责生产安全事故和突发事件的上报和应急实施情况的汇报。

2.2应急管理工作办事机构

为应对矿井发生生产安全事故和自然灾害，王晁煤矿成立应急救援指挥部（下称指挥部），负责组织、指挥全矿应急救援工作。应急救援指挥部领导小组组长由总经理担任，副组长由总工程师、各分管副总经理、安全总监担任，成员为矿各职能科室负责人。指挥部设有9个小组（抢险救灾组、技术专家组、医疗救护组、物资供应组、警戒保卫组、后勤保障组、信息发布组、善后处理组、安全监督组），并下设办公室（设在调度室），由调度室主任兼任主任，由安全总监分管，承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

2.3王晁煤矿应急指挥部（附图）

总指挥：总经理

副总指挥：各分管副总经理、总工程师、安全总监、救护队长

成员：各专业副总工程师、技术专家、有关科室和相关部门、单位总经理组成。

2.4指挥部职责

（1）分析判断受事故、事件或灾情波及可能影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

（2）全面准确了解事故灾害各类信息资料，分析把握事态发展变化趋势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（3）下达应急响应启动命令，按照综合预案或专项预案程序，组织、指挥、协调各应急救援小组进行应急救援行动；

（4）批准成立现场抢救指挥部，批准现场处置方案（或现场预案）；

（5）向上级政府部门报告事故灾害及救援进展；评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别；

（6）根据现场事态发展，超出矿应急处置能力时，及时向枣矿集团或上级政府部门应急指挥部提出支援申请；

（7）上级或政府应急指挥部人员到达现场后，立即移交指挥权，并继续做好应急处置工作；

（8）督察应急操作人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全；

（9）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织；

（10）批准信息发布，审定新闻发布材料；

（11）组织应急专家论证并核实符合应急终止条件后，下达应急结束命令。

# 3应急响应

3.1信息报告

3.1.1信息接收

王晁煤矿调度室实行24小时值班制度，负责上传下达、接收、上报事故信息。调度室2426150、6666、6888（其他上级单位及值守人员联系方式见附表）。

（1）矿井发生灾害事故，现场人员应在保证自身安全的前提下，立即向矿调度值班员汇报，并积极开展救援行动。

（2）值班调度员接到事故报告后，认真了解事故情况并记录，启动应急处置流程，正确行使“十项授权”的同时并立即向矿值班领导、总工程师、分管领导和总经理汇报，同时通知调度室、安全科等安全生产部门负责人。

（3）事故接报后，调度值班人员根据领导授权，按照要求报告上级主管部门。报告的方式先期以电话报告，后期通过传真、邮件等方式书面报告。

（4）事故接报后，调度值班人员根据领导授权，以电话或传真方式通知内外部专家、内外部单位、部门。

3.1.2信息处置与研判

3.1.2.1响应启动的程序和方式

总经理（或授权值班矿级领导）根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级的条件决定是否启动矿井预案应急响应，如启动应立即通知应急指挥部其它成员。

3.1.2.2响应决策

若未达到响应启动条件，应急指挥部总指挥（或授权人）做出预警启动的决策，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3.1.2.3响应调整

响应启动后，随时跟踪事态发展，科学分析应急处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

3.1.2.3信息传递

由矿调度室负责，主要向周边矿井及山东能源救护二大队、滕南医院的医疗专家、技术专家队伍、物资储备单位等进行传递，相关联系方式见附表。

3.2预警

3.2.1预警启动

调度室采用井上下通讯（固定电话、手机、短信、微信）、人员位置监测系统、井下应急广播系统紧急呼叫、现场通知、预警通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。明确预警信息发生的险情内容，现场作业人员接到预警信息后立即停止作业，撤离作业场所。预警信息来源及内容包括：

（1）监测监控数据异常；

（2）基层单位上报的事故信息；

（3）各级部门检查发现的重大隐患；

（4）政府或上级部门公开发布的预报信息；

（5）其他途径获得的预警信息。

3.2.2响应准备

预警启动后，由矿调度室值班调度员按照本应急预案提供的应急资源信息，通知相关应急指挥部成员、应急救援队伍、物资（设备）储备单位、医疗救护队伍、后勤、通信保障及调度室，做好应急准备工作。

3.2.3预警解除

3.2.3.1预警解除的基本条件

（1）隐患排查处理完成；

（2）现场设备及设施安全状态正常；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）人员精神状态正常；

（5）有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的。

3.2.3.2预警解除的要求

（1）现场无安全隐患、设备无缺陷等不安全因素；

（2）设备及设施状态正常；

（3）人员无不安全行为；

（4）管理无缺陷等。

3.2.3.3预警解除的责任人

以上情况，经应急技术专家组验收并报应急救援指挥部批准后，总指挥宣布预警解除。

3.3响应启动

3.3.1召开应急会议

3.3.1.1事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带（跟）班人员、班(组)长、安检员、瓦斯检查工按照矿授予的遇险处置权和紧急避险权，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿调度室汇报。

3.3.1.2调度室指挥：值班调度人员接到事故报告后，按照总经理授予调度人员的“十项应急处置权”和“三分钟通知到井下所有人员”规定，立即下达事故区域和事故波及区域的停产撤人命令，通知人员安全撤离，同时向矿值班领导报告；值班领导接到报告后立即启动应急响应，下达应急指令；值班调度员根据值班领导的指令，通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍；汛期期间严格执行天气预报为蓝色预警及以上或12小时连续观测降雨量超过50mm等极端天气停产撤人规定。

3.3.1.3应急指挥部：由总经理启动应急预案，按照预案成立应急指挥部，组织开展应急救援工作。召集各应急小组在应急指挥部集合召开现场应急会议，应急管理部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议。现场应急会议由总指挥主持召开。会议内容包括但不限于：①通报生产安全事故情况；②确定现场应急救援方案和工作要求；③确定各应急救援专业组工作任务；④判断所需调配的内外部应急资源；⑤确定应急上报的政府有关部门和内容。

3.3.1.4矿不能有效处置的，主动向集团公司、台儿庄区政府、枣庄市人民政府汇报，请求启动上一级应急预案，开展应急救援工作。

3.3.1.5物资供应组：根据事故性质调集救援所需物资设备，安排专人负责，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场，当本矿应急物资不能满足救援需要时，根据应急资源调查报告中相邻单位的应急物资，及时申请调拨。

3.3.1.6后勤保障组：安排专人保证救援人员生活安排、办公设施、车辆调度和资金保障。

3.3.1.7信息发布组：根据事故救援进展情况，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由应急指挥部确定。

3.3.2信息上报

3.3.2.1对一般生产安全事故或者涉险事故，现场人员要立即汇报调度室，调度室立即汇报给值班矿级领导，矿领导（或安排有关人员）按照有关规定在1小时内将所发生生产安全事故的情况上报王晁煤电集团公司、滕州市级索镇政府、台儿庄区发改局（能源局）、滕州市应急管理局、国家矿山安监局山东局；必要时可以越级上报。

3.3.2.2发生较大以上生产安全事故的，矿领导（或安排有关人员）在依照前款向王晁煤电集团公司、滕州市级索镇政府、台儿庄区发改局（能源局）、滕州市应急管理局，应当在1小时内报告枣庄市能源局、山东省能源局、国家矿山安监局山东局。

3.3.2.3发生重大、特别重大生产安全事故的，矿领导（或安排有关人员）在依照前两款向集团公司、滕州市级索镇政府、台儿庄区发改局（能源局）、滕州市应急管理局、枣庄市能源局、山东省能源局、国家矿山安监局山东局报告的同时，可以立即报告中华人民共和国应急管理部、国家矿山安全监察局。

3.3.2.4接到要求核报的信息，矿调度室要迅速核实，及时反馈相关情况，原则上电话反馈时间不得超过20分钟，书面反馈时间不得超过30分钟。应急报告可用电话初报。应急信息报送以书面报告为主，必要时可采用影像视频等形式。各种形式的应急信息报告，均需留有录音、录像、原始书面材料等存档。

3.3.2.5事故信息电话报告内容包括

1.事故发生单位的名称、地址;

2.事故发生的时间、地点;

3.事故类型；

4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、

涉险的人数)。

3.3.2.6事故信息书面报告的内容包括

1.事故发生单位的名称、地址、行业、产能等基本情况；

2.事故发生时间、地点及事故现场情况；

3.事故的简要经过（包括抢险救灾进展情况）；

4.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、被困或涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

5.已经采取的措施；

6.向政府相关部门报告情况；

7.其他应当报告的情况（并附事故现场示意图）。

3.3.2.7事故续报要求

事故发生后，应急响应终止前，事故单位每天上午、下午各续报一次事故救援进展情况。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

3.3.2.8由信息发布组具体负责信息上报。上级煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话、传真及其他联系方式见附表。

3.3.3资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

3.3.3.1由矿调度室及时通知专职应急救援队伍、技术专家成员、警戒保卫人员、医疗救护队伍。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.3.2根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资与装备。

3.3.4信息公开

信息发布组及时收集、汇总事故发展态势及现场救援信息，遵照“实事求是、客观公正、及时准确”原则，拟定新闻稿、公告等信息发布材料，报应急救援指挥部审查同意后，由信息发布组组长或授权专人，统一通报事故及救援等有关信息。

3.3.5后勤及财力保障

王晁煤矿财务科设立“煤矿企业应急救援储备金”300万元。救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，财务科要做好应急救援专项费用计划，建立专项应急项目，保证应急管理运行和事故应急救援中各项活动的开支。

3.4应急处置

3.4.1处置原则

坚持以人为本、控制灾情、缩小灾害范围、科学施救，救援队伍指挥员参与重大决策，并组织实施救援，减少事故损失及事故影响的原则。

3.4.2处置措施

3.4.2.1警戒疏散措施

警戒保卫组要根据矿井周围的外部环境，调集足够警戒力量，分小组（每组不得少于2人）对通往事故地点的各个通道实施警戒，并明确各组负责人，确保救援期间的救援秩序。现场脱险人员升井后，立即向指挥部汇报现场采取的应急措施和事故初期情况。

3.4.2.2人员搜救措施

抢险救灾组由指挥部根据事故应急预案，对小组成员进行分工。应急救援队伍和有关人员携带各种仪器及装备到现场搜救，实施侦察探险、抢救遇险人员和实施指挥部制定的救援方案，重点保护好现场，检查通风、气体，保证后路畅通。

3.4.2.3医疗救治措施

医疗救护组要根据事故性质调集专业医务人员和足够救护车辆，迅速赶赴事故现场对脱险人员实施医疗救护，或在地面待命等待救援，必要时下井进入现场实施紧急救援行动。

3.4.2.4现场监测措施

事故发生后安排专人负责现场监测工作，防止顶板、瓦斯、煤尘爆炸、有害气体等危害因素危及救援人员安全，保证事故现场监测到位，确保救援安全进展。

3.4.2.5技术支持措施

技术专家组由指挥部根据事故应急预案，对小组成员进行分工。根据事故现场情况变化及遇到的救援技术难题和问题，认真研究制定符合现场实际的技术方案和安全技术措施，为现场救援指挥部提供技术保障。

3.4.2.6工程抢险措施

对事故影响范围内照明线路、设施进行抢修，保证事故抢救用电。对事故区域的通信线路、网络设备及设施进行抢修，保证通讯畅通。按指挥部命令，及时切断电源或恢复供电。相关单位要在保证安全的前提下，确保事态不再扩大，尽最大可能抢救人员。

3.4.2.7物资后勤保障措施

物资供应组要根据事故性质提前调集救援所需物资设备，对每种物资设备安排专人负责，动态掌握救援物资设备运抵的位置和时间，保证在规定时间内调集运达救援现场。后勤保障组要分组安排专人保证救援人员生活安排、救援期间办公设施和车辆调度。

3.4.2.8环境保护措施

- 按国家有关规定保护水环境，做好救援期间的矿井水和生活废水的处理，保证救援期间矿井水和生活废水经污水处理站严格处理后达到国家标准再排放。

（2）救援期间产生的有害废品禁止直接丢放，由矿行政办公室（负责环保部门）按规定进行处置，并加强废旧料、报废材料的回收和管理，减少污染，保护环境。

（3）救援现场所用汽车、发电机等机械设备保持性能良好，减少废气的排放量。救援期间要进行地面洒水作业和降尘处置，防止灰尘飞扬。

3.4.2.9信息发布及善后措施

（1）信息发布组要根据事故救援进展情况，经应急指挥部的审查批准，及时向社会发布最新相关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由指挥部确定。

（2）善后处理组要根据事故规模和遇险、遇难人员数量，调集足够力量，分组安排人员分散进行处置，每名遇险遇难人员必须明确具体负责人，保证善后处置中的生活、安抚、抚恤等工作。

3.4.3人员防护要求

在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施并配备足够的安全防护装备。根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。事故抢救前应先检测受灾区域的顶板及有害气体情况，不盲目进入事故区域。现场救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

3.5应急支援

3.5.1内部升级响应：事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和三级应急响应；事故扩大或有扩大趋势，根据事故级别和发展态势，启动上二级或一级应急预案响应。

3.5.2外部扩大应急：发生死亡2人及以上事故，超出I级应急响应范围，王晁煤矿内部不能有效处置的事故时；或在应急处置过程中事态无法控制、事故不能及时控制有扩大趋势时，需扩大应急范围，王晁煤矿应急指挥部总指挥（或授权副总指挥）报请集团公司或台儿庄区政府、枣庄市政府，提请启动集团公司或台儿庄区政府、枣庄市政府相关应急预案。上级应急指挥部成立后，王晁煤矿应急指挥部指挥权及时移交，矿指挥部并入上级指挥部，开展抢险救援工作。本预案涉及的有关人员仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令，落实救援任务。

3.6应急终止

3.6.1事故现场得以控制，事故遇险人员抢救完毕并妥善安置，生产安全事故直接影响消除，财产和经济损失不再扩大；次生、衍生事故隐患已经消除；现场环境符合有关标准；社会影响基本消除。经现场应急救援指挥机构确认和批准，指挥部提出终止应急意见，报本级人民政府批准同意，总指挥（或授权副总指挥）宣布应急响应结束。

3.6.2因客观条件事故无法继续实施救援。经专家组论证，由应急救援指挥部提出终止应急救援意见，报批准启动应急响应的政府或政府有关部门，其做出终止应急响应的决定后，总指挥（或授权副总指挥）宣布应急响应结束。应急响应流程图见附表十六。

# 4后期处置

4.1善后处置

后勤保障及善后处理组要会同当地人民政府和有关部门（单位）积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，对事故受害、受影响人员及其亲属，要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供心理及司法援助。对紧急调集、征用有关单位或部门的物资按价付款或归还。保证社会稳定，尽快恢复正常工作、生活秩序。

事故灾难发生后，由矿工会会同劳资科、行政办公室负责人与保险机构及时开展应急救援人员保险受理和受害人员保险理赔工作。

4.2 应急救援能力评估

救援工作结束后，指挥部应认真总结抢险过程，整理救援记录资料，根据应急救援工作总结报告，对事故抢救应急救援综合能力进行评估，及时对应急预案的内容进行修订。

# 5应急保障

5.1通信与信息保障

5.1.1建立健全公司应急救援通讯信息网络系统和信息报告系统。调度室为应急救援信息枢纽，负责收集和传递救灾信息。调度值班电话24小时有人值守。调度室要维护好井上下通讯设施，保证在各种应急情况下井上下各地点都能够通信畅通，信息及时传确保信息畅通。

5.1.2矿应急领导小组成员要配备完好的移动电话，并始终保持全天候在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

5.1.3调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护等有关单位、部门和救援专家组的通信联系方式，并及时更新。

5.1.4调度室要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到公司下属各单位。

5.1.5调度室为通信与信息保障部门。负责人：宗鲲鹏   联系电话：2426150、13806379611。

5.1.6根据井下现场实际情况及时调整生产电话和应急广播位置。对掘进工作面不超过60米，对采煤工作面，生产电话距工作面两巷不超过20m；在采煤工作面两巷、掘进巷道及井下大巷沿途均安设了人员位置监测分站。应急广播系统在采煤工作面两巷、掘进工作面、井下变电所、斜巷上下扒钩、避难峒室、主运皮带道等井下作业地点安设了应急广播,能够实现3分钟之内将调度指令通知到所有岗点。

5.1.7矿应急汇报电话（地面）：2426150；（井下）：6666、6888或“#”键；调度值班电话：2426150。

5.1.8通信与信息保障备用方案，通信系统发生停电等故障时，利用备用的手机、对讲机等和备用电源,备用电源与主电源能实现自动切换,备用电源的容量保证系统连续运行不少于2小时。

必要时，调集通信公司提供应急通讯与信息保障。

附应急救援指挥部成员和应急工作需要联系的部门、机构或人员的通讯联络方式。

附所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务及联系方式。

5.2应急队伍保障

5.2.1矿山救护队情况

矿井与山东能源集团矿山救护二大队签订煤矿救护技术服务协议书。矿井配备兼职救护队，共有兼职救护队员20人。

5.2.2应急救援专家队伍

由集团及王晁煤矿采煤、掘进、一通三防、机运、安全、调度应急、地测防治水等技术专家组成。

5.2.3由指挥部联系其它救护队伍参与救护。

上级部门及外部应急救援队伍的联系方式见附表。

5.3物资装备保障

以供销科、机电科、通防科、医务所建立应急救援物资和设备库。各类抢险救灾设备应定期检查，确保完好状态。建立应急救援设施、设备、医疗器械和药品的储备制度。 要按照本公司《矿井灾害预防和处理计划》储备必要的抢险救灾物资和设备，特别要完善本矿井的防灭火、排水等生产系统，储备一定数量的排水设备。

必要时可以调集滕北矿区、全市应急抢险物资储备库的应急物资。

附：应急救援物资储备表。

附：应急救援物资管理负责人名单及其联系方式。

5.4其他保障

5.4.1 经费保障

（1）应急专项经费来源：煤矿企业自筹。

应急救援期间，调用应急经费由矿长负责，矿长批准，财务科组织实施，保证应急经费的使用。

（2）使用范围

救援经费主要用于生产安全事故的应急救援，并保证资金到位。

（3）监督管理

由集团公司及上级主管部门监督使用。

5.4.2 交通运输保障

发生事故后，公司应急救援指挥部根据救援需要安排行政办公室合理调度车辆，及时协调交通运输部门提供运输保障，根据需要开设应急救援特别通道，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。必要时，紧急调集枣庄市交通运输保障力量。

地面交通保障部门：行政办公室 袁美峰  电话:2426035  手机：18663218818；井下交通保障部门：运搬工区负责人徐刚，电话6370、手机13863270338。

5.4.3 治安保障

事故应急救援期间，保卫科负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，在事故应急救援期间负责对进入事故现场的车辆实行管制及人员疏散、戒严和维持秩序等工作，抢救人员应统一佩戴明显标志，抢险车辆张贴特殊证照，必要时申请由公安部门或武警部队负责。矿保卫科值班电话：2426052。

5.4.4 技术保障

建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时由矿应急指挥部邀请外部应急救援专家负责。（附应急救援专家名单及联系方式）

5.4.5 医疗保障

加强急救医疗体系的建设，医务所必须加强救护医疗单位的联系，配备相应的医疗救治药物、设备和医护人员，提高应对煤矿矿难的救治能力。必要时，邀请上一级医疗救护专家负责。（附医疗保障部门联系方式）

5.4.6能源保障

为确保供电安全，矿井采用双回路供电：一回路10kV架空线路从级索110/10kV变压站馈出到矿地面10kV变电所，另一回路10kV架空线路从望庄35/10kV变电站馈出到矿地面10kV变电所，当一回路故障时，另一回路带矿井全部负荷；另外矿内配备600kW柴油机发电机组一部，发电机组已联网试运行，随时能够投入使用，供全矿紧急停电状态下副井应急提升使用。

5.4.7后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由事故单位分管负责人、劳动工资科、行政办公室、工会等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 6应急预案实施

6.1本预案经枣庄王晁煤矿有限责任公司总经理签发，自2023年6月10日起实施。

6.2本预案由枣庄王晁煤矿有限责任公司负责解释。

# 7应急预案附件

（1）枣庄王晁煤矿有限责任公司概况

（2）枣庄王晁煤矿有限责任公司风险评估结果

（3）预案体系与衔接

附件1：王晁煤矿概况

王晁煤矿位于滕州市城区的西偏南方向约20km，行政区划隶属滕州市级索镇。矿井东北距京沪铁路滕州火车站约20km，济(宁)微(山)公路(S104)从矿井东门口经过，区内公路四通八达，可直达滕州市、邹城市、济宁市、微山县城。矿区西部濒临独山湖，西南距独山湖留庄港航运码头约5km。

王晁煤矿有从业人员1200人，隶属于台儿庄区，与级索煤矿、锦丘煤矿、留庄煤矿、新安煤矿相邻，周边附近无重大危险源。

矿井核定生产能力为90万吨/年；矿井采用一对立井开拓，多水平分区式上、下山开采，井底车场位于-315m水平；矿井采用中央并列式抽出式通风，副井进风、主井回风；井田煤层赋存稳定，低瓦斯矿井，各煤层均具有煤尘爆炸危险性，自然发火等级为Ⅱ类自燃，水文地质条件为中等类型，无冲击地压危险。

目前，王晁煤矿开采煤层为12下、16煤，集中在-400m水平和-450m水平生产，正在生产采区有2个，即204采区和161采区。布置有2个薄煤层综采工作面和6个掘进工作面，具体为：204采区回采12下煤，布置有1个薄煤层综采工作面（即20408薄煤层综采工作面）、2个掘进工作面（即20407切眼掘进工作面、20410补切眼掘进工作面）；161采区回采16煤，布置有1个薄煤层采煤工作面（即16101薄煤层综采工作面）和2个掘进工作面（即16102材料道掘进工作面、16104材料道联络巷掘进工作面）；-450m水平开拓准备：布置2个掘进工作面（即-450东翼轨道巷掘进工作面和-450东翼皮带巷掘进工作面）。

附件2：王晁煤矿风险评估结果

2022年11月由总经理组织编制了《2023年度安全风险辨识评估报告》，按照辨识组织分工，分专业、分系统，共辨识风险点92处，辨识出风险658条，其中：重大风险16条，较大风险19条，一般风险358条，低风险265条；其中：放炮56条，高处坠落37条，锅炉爆炸1条，火灾71条，机电（触电、机械伤害）97条，冒顶（片帮）84条，煤尘爆炸25条，起重伤害31条，容器爆炸2条，水灾39条，坍塌1条，瓦斯39条，物体打击8条，淹溺1条，运输58条，职业病危害28条，灼烫3条，其它77条，针对每项风险存在的危害因素制定了管控措施。同时针对辨识评估出的重大安全风险，制定了《重大安全风险管控方案》。

附件3：预案体系与衔接

（1）应急预案体系

王晁煤矿生产安全事故应急预案体系分为：生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

- 应急预案衔接

衔接                                  衔接

# 8附表

表一、24小时值守电话及相关单位、人员联系方式

表二、各级煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话、传真及其他联系方式。

表三、抢险救灾医疗和防疫单位通讯录

表四、抢险救灾物资储备单位通讯录

表五、生产安全事故抢险救灾专家通讯录

表六、井上消防材料清单

表七、-400、-450水平消防材料清单

表八：抗洪抢险材料库物资储备表

表九 ：井上下消防器材存放地点及数量明细表

表十：应急救援物资储备明细表

表十一: 滕北矿区雨季“三防”工程物质储备库情况表

表十二: 应急救援急救器材及药品明细表

表十三：矿井事故报告单

表十四：矿井事故电话快报单

表十五：王晁煤矿应急处置卡

表十六：枣庄王晁煤矿有限责任公司应急响应流程图

表一、24小时值守电话及相关单位、人员联系方式

| 序号 | 姓名 | 联系方式 | 住址 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 | 住宅电话 | 手机 |  |
| 1 | 山东能源集团矿山救护二大队 | 4069239 |  | 18963288375 | 枣庄 |
| 2 | 马华祥总经理 | 2426020 |  | 13869453488 | 王晁矿 |
| 3 | 田志伟党委副书记 | 2426110 |  | 13963200870 | 王晁矿 |
| 4 | 任得霖安全副总经理 | 2426017 | 2426003 | 15562275916 | 王晁矿 |
| 5 | 孙法银机电副总经理 | 2431299 | 2426039 | 18786507980 | 王晁矿 |
| 6 | 朱海峰总工程师 | 2426338 |  | 13793700781 | 王晁矿 |
| 7 | 曹火松工会主席 | 2426018 | 2426055 | 15864450736 | 王晁矿 |
| 8 | 秦涛副总经理 | 2426008 | 2426008 | 15063255607 | 王晁矿 |
| 9 | 张建强总会计师 | 2426025 |  | 13646375855 46375855 | 王晁矿 |
| 10 | 申学栋总经理助理 | 2426016 | 2426016 | 13869420526 | 王晁矿 |
| 11 | 王兆申总经理助理 | 2426027 | 2426027 | 17663207616 | 王晁矿 |
| 12 | 吴宝国总经理助理 | 2426034 |  | 13963249191 | 王晁矿 |
| 13 | 徐健总经理助理兼采煤副总工程师 |  |  | 13561163097 | 王晁矿 |
| 14 | 李建强安全副总工程师 | 2426087 |  | 15962235923 | 王晁矿 |
| 15 | 潘成峰通防副总工程师 | 2426108 |  | 13666322320 | 王晁矿 |
| 16 | 李伟机电副总工程师 | 2426339 |  | 13563203111 | 王晁矿 |
| 17 | 杨夫建机电科科长 | 2426088 |  | 13884775309 | 王晁矿 |
| 18 | 刘洪青防治水副总工程师 | 2426080 | 2426056 | 13386371663 | 王晁矿 |
| 19 | 付庆民调度室主任 | 2426090 | 2421393 | 13686329218 | 王晁矿 |
| 20 | 黄礼福生产技术科科长 | 2426043 | 2426163 | 15266324109 | 王晁矿 |
| 21 | 刘靖元通防副总工程师 | 2426108 | 2426160 | 13863203796 | 王晁矿 |
| 22 | 徐传民供销科科长 | 2426073 |  | 13806326068 | 王晁矿 |
| 23 | 杨家军医院院长 | 2426050 | 2426137 | 13869475804 | 王晁矿 |
| 24 | 袁美峰行办主任 | 2426035 | 2426099 | 13589618589 | 王晁矿 |
| 25 | 陈洁保卫科科长 | 2426052 | 2426193 | 18006328322 | 王晁矿 |
| 26 | 刘伟掘二工区区长 | 6366 | 2431267 | 18769266208 | 王晁矿 |
| 27 | 赵猛先一工区区长 | 6383 | 2431268 | 15966723189 | 王晁矿 |
| 28 | 孙中科掘一工区区长 | 6361 | 2426165 | 13963237695 | 王晁矿 |
| 29 | 刘德华采一工区长 | 6377 |  | 18266082388 | 王晁矿 |
| 30 | 李涛采二工区区长 | 6367 |  | 13863201850 | 王晁矿 |
| 31 | 徐刚运搬工区区长 | 6370 | 2426131 | 13863270338 | 王晁矿 |
| 32 | 李铮怀皮带工区区长 | 6365 | 2426019 | 13562213310 | 王晁矿 |
| 33 | 郑继尧兼职救护队队长 | 6378 |  | 18766323809 | 王晁矿 |

表二、上级有关单位（部门）及周边矿井通讯联络方式

| 上级有关单位（部门）及周边矿井 | 通讯联系方式 |
| --- | --- |
| 国家矿山安监局山东局 | 0531-85686222、85686333 |
| 山东应急管理厅 | 0531-81792137 |
| 山东省能源局调度室 | 0531-68627666 |
| 枣庄市能源局值班电话 | 3392842 |
| 枣庄市应急管理局 | 3313626 |
| 台儿庄区发改局（能源局） | 6611217 |
|  | 6681887 |
| 滕州市政府 | 5513822 |
|  | 5513232 |
| 滕州市能源事务中心 | 5382881 |
| 滕州市应急管理局 | 5888111 |
| 滕州市供电局 | 3235881 |
| 滕州市城乡水务局 | 5691310 |
| 滕州市级索镇政府 | 2439101 |
| 王晁煤电集团公司 | 6619200 |
|  | 6619266 |
| 山东能源集团矿山救护二大队 | 0632-4069239 |
| 级索煤矿调度室 | 2431282 |
| 留庄煤矿调度室 | 2432274 |
| 锦丘煤矿调度室 | 2863599 |
| 滨湖煤矿调度室 | 2866000 |
| 新安煤矿调度室 | 4069611 |
| 马河水库管理处 | 0632-2524895（传真） |

表三、抢险救灾医疗和防疫单位通讯录

| 单 位 | 负责人 | 职 务 | 办公电话 | 手 机 | 急诊室 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枣庄市立医院 | 吴修龙 | 院长 | 3288000 |  | 3318934（办公室） |
| 枣庄市中医院 | 王伊光 | 院长 | 3068001 |  | 3068008（办公室） |
| 市疾病预防控制中心 | 于健 | 中心主任 | 3698905 | 13793706339 | 3698900（办公室） |
| 滕州市中心人民医院 | 杨琼 | 院长 |  | 13963251855 |  |
| 薛城区人民医院 | 李文 | 院长 |  | 13706324393 | 4426837 |
| 峄城区人民医院 | 李振东 | 院长 | 7723636 |  |  |
| 峄城区中医院 | 刘传玲 | 院长 | 7737888 |  |  |
| 山东国欣颐养集团枣庄中心医院 | 赵士利 | 院长 | 4060001 |  |  |
| 山东国欣颐养集团滕南医院 | 王 晶 | 院长 | 4052598 |  | 4052606 |

表四、抢险救灾物资储备单位通讯录

| 姓名 | 单位 名称 | 职务 | 通讯电话 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公 | 家庭 | 手机 |  |
| 于光瑞 | 滕南矿区物资储备中心 | 主任 | 0632- 2105008 |  | 13606320875 | 曹庄煤矿 |
| 张良福 | 滕北矿区物资储备中心 | 主任 | 0632- 3031986 |  | 13562236198 | 北徐楼煤矿 |

表五、生产安全事故抢险救灾专家通讯录

| 姓名 | 单位 | 职称及专业 | 通讯电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐继东 | 泉兴集团 | 高工、采矿 | 13863239598 |
| 陈志峰 | 锦丘煤矿 | 高工、采矿 | 13863285266 |
| 侯贺金 | 王晁集团 | 高工、机电 | 13906376233 |
| 赵庆国 | 王晁集团 | 高工、机电 | 13561122229 |
| 马吉忠 | 留庄煤矿 | 高工、机电 | 13563220501 |
| 褚夫祥 | 大兴煤矿 | 高工、通风 | 13793738046 |
| 张 斌 | 东大煤矿 | 高工、通风 | 13563257591 |
| 张成付 | 金达煤矿 | 高工、安全管理 | 13963285519 |
| 马 彪 | 留庄煤矿 | 高工、安全管理 | 15063234288 |
| 刘 杰 | 锦丘煤矿 | 高工、地质 | 13562246619 |
| 高玉峰 | 泉兴集团 | 高工、地质 | 13963223697 |
| 付庆民 | 王晁煤矿 | 注安、安全管理 | 13686329218 |
| 刘德华 | 王晁煤矿 | 工程师、采矿 | 18266082388 |
| 周 玉 | 王晁煤矿 | 工程师、采矿 | 13656375282 |
| 张 业 | 王晁煤矿 | 工程师、采矿 | 13963293169 |
| 刘钦永 | 王晁煤矿 | 工程师、机电 | 13793707667 |
| 孙正礼 | 王晁煤矿 | 高工、通风 | 13969421668 |
| 孙中寅 | 王晁煤矿 | 工程师、地质 | 13562220541 |

表六、井上消防材料清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 个 | 2 |  |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 个 | 19 |  |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | 4kg | 个 | 8 |  |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器 | 5kg | 个 | 3 |  |
| 5 | 消防水带 | 8-20-50 | m/条 | 200/10 |  |
| 6 | 室内消火栓 | Φ50 | 个 | 4 |  |
| 7 | 消防安全带 |  | 条 | 4 |  |
| 8 | 风筒布 |  | m | 100 |  |
| 9 | 石棉毯 | 2m×2m | 块 | 5 |  |
| 10 | 高压胶管 | Φ19 | 根 | 6（共计36米） |  |
| 11 | 高压胶管 | Φ25 | 米 | 200 |  |
| 12 | 二通 | Φ25 | 个 | 6 |  |
| 13 | 闸阀 | Φ25 | 个 | 8 |  |
| 14 | 铁丝 |  | 公斤 | 5 |  |
| 15 | 木板 |  | 立方 | 1 |  |
| 16 | 编织袋 |  | 个 | 200 |  |
| 17 | 消防桶 |  | 个 | 10 |  |
| 18 | 消防铲 |  | 把 | 10 |  |
| 19 | 抬杆 |  | 根 | 8 |  |
| 20 | 铁钉 |  | 公斤 | 5 |  |
| 21 | 铁镐 |  | 把 | 7 |  |
| 22 | 大锤 |  | 把 | 2 |  |
| 23 | 大铲子 |  | 把 | 4 |  |
| 24 | 小苏打 |  | 袋 | 10 |  |
| 25 | 水玻璃 |  | 吨 | 32 |  |
| 26 | 手锯 |  | 把 | 1 |  |
| 27 | 铁刷子 |  | 把 | 2 |  |
| 28 | 撬棍 |  | 根 | 2 |  |
| 29 | 木棍 |  | 根 | 8 |  |
| 30 | 梯子 |  | 个 | 1 |  |
| 31 | 担架 |  | 副 | 1 |  |
| 32 | 泥水泵 |  | 台 | 2 | 设备库 |
| 33 | 砖 |  | 立方 | 10 | 料场 |
| 34 | Φ12mm镀锌钢丝绳 |  | 米 | 200 | 设备库 |
| 35 | 局部通风机 | 7.5kw×2 | 台 | 1 | 设备库 |
| 36 | 局部通风机 | 5.5kw×2 | 台 | 1 | 设备库 |
| 37 | 电缆 |  | m | 500 | 设备库 |

表七、-400水平消防材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆木 | 立方 | 1.5 |  |
| 2 | 木板 | 立方 | 1.5 |  |
| 3 | 粘土 | 立方 | 4 |  |
| 4 | 细沙 | 立方 | 2 |  |
| 5 | 砖 | 块 | 2000 |  |
| 6 | 灭火器 | 个 | 12 |  |
| 7 | 小型水泵 | 台 | 1 |  |
| 8 | 橡胶水管 | 米 | 120 |  |
| 9 | 水桶 | 个 | 5 |  |
| 10 | 铁锹 | 把 | 10 |  |
| 11 | 斧子 | 把 | 2 |  |
| 12 | 撬杠 | 根 | 4 |  |
| 13 | 大锤 | 把 | 2 |  |
| 14 | 木工横锯 | 把 | 2 |  |
| 15 | 瓦工工具 | 套 | 2 |  |
| 16 | 铁钉 | 公斤 | 5 |  |
| 17 | 铁镐 | 把 | 8 |  |
| 18 | 连指手套 | 双 | 9 |  |
| 19 | 橡胶手套 | 双 | 2 |  |
| 20 | 铁工具箱 | 个 | 2 |  |
| 21 | 消防列车 | 辆 | 8 |  |
| 22 | 水泥 | 吨 | 2 |  |
| 23 | 编织袋 | 个 | 100 |  |
| 24 | 铁丝 | kg | 10 |  |
| -450水平消防材料清单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 升降梯 | DYLT-21型铝合金2.5M | 副 | 1 |  |
| 2 | 水泥 | 325型 | 吨 | 2 |  |
| 3 | 沙 |  | 方 | 5 |  |
| 4 | 砖 |  | 块 | 3000 |  |
| 5 | 快速接管工具 | KJ-20-46 | 套 | 2 |  |
| 6 | 9L手持式水基型灭火器 | MPZ/9型2A 89B | 个 | 20 |  |
| 7 | 管钳 |  | 把 | 4 |  |
| 8 | 斧头 |  | 把 | 6 |  |
| 9 | 手板锯 | 20寸佛山帝斐 | 把 | 2 |  |
| 10 | 内扣式接口 | KN50泉州广峰消防 | 件 | 3 |  |
| 11 | 喷雾头 |  | 个 | 4 |  |
| 12 | 8KG手持式干粉灭火器 | MFZ/ABC8A 4A144BCE | 个 | 8 |  |
| 13 | 手持式二氧化碳灭火器MT/7 | MT/7任丘华油康兴消防 | 个 | 8 |  |
| 14 | 安全带 | 山东滨州远拓 | 个 | 100 |  |
| 15 | 桶 |  | 个 | 4 |  |
| 16 | 铁铲 |  | 个 | 8 |  |
| 17 | 保温毯 |  | 个 | 4 |  |
| 18 | 编织袋 |  | 个 | 200 |  |
| 19 | 钢丝绳 |  | 米 | 2000 |  |
| 20 | 木板 |  | 块 | 150 |  |
| 21 | 道木 |  | 根 | 30 |  |
| 22 | 风筒布 |  | 捆 | 4 |  |

表八：抗洪抢险材料库物资储备表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锨 |  | 把 | 80 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 2 | 镐 |  | 把 | 20 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 3 | 扁担 |  | 根 | 120 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 4 | 抬筐 |  | 个 | 120 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 5 | 雨衣 |  | 身 | 50 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 6 | 水泵 | QBK20-35-5.5 | 台 | 5 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 7 | 水管 | φ57mm×18m | 根 | 5 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 8 | 尼龙袋 |  | 条 | 8000 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 9 | 草袋 |  | 条 | 500 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 10 | 电缆 | 3×6+1×6 | 米 | 300 | 矿仓库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 11 | 水泥 | PC.325 | 吨 | 20 | 料石厂 | 李茂虎 | 2426073 | 15006700649 |
| 12 | 料石 |  | m3 | 20 | 料石厂 | 李茂虎 | 2426073 | 15006700649 |
| 13 | 黄土 |  | m3 | 30 | 料石厂 | 李茂虎 | 2426073 | 15006700649 |
| 14 | 铲车 |  | 辆 | 3 | 煤场 | 徐传民 | 2426073 | 13806326068 |
| 15 | 防洪专用车 | 鲁DF8570 | 辆 | 1 | 9#车库 | 袁美锋 | 2426035 | 13589618589 |
| 16 | 救生衣 |  | 身 | 60 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 17 | 木桩 |  | 根 | 50 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 18 | 锤镐 |  | 把 | 20 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 19 | 防爆开关 |  | 台 | 5 | 机电科设备库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 20 | 胶靴 |  | 双 | 20 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 21 | 铁丝 | 10# | 公斤 | 100 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 22 | 尼龙绳 | φ8mm | 捆 | 1 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 23 | 矿灯 |  | 盏 | 50 | 矿灯房 | 杨夫建 | 2426088 | 13884775309 |
| 24 | 大锤 |  | 把 | 5 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 25 | 手锯 |  | 把 | 3 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 26 | 消防斧 |  | 把 | 3 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 27 | 皮叉 |  | 身 | 10 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 28 | 铁笼子 | 1*06*06M | 个 | 4 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 29 | 挖掘机 | 柳工/220/70 | 台 | 2 | 滕州丞阳建筑公司 | 袁美峰 | 2426033 | 13589618589 |
| 30 | 荧光棒 |  | 支 | 200 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13563297771 |
| 31 | 高音喇叭 |  | 个 | 3 | 防洪材料库 | 韩防震 | 2426070 | 13569237771 |

表九 ：井上下消防器材存放地点及数量明细表

| 序号 | 配备地点 | 干粉灭火器 | 消防锹（张） | 沙箱（m3) | 消防桶（只） | 消防沙袋(个） | 消防斧 （把）） | 放置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量(个） | 规格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扇风机房 | 4 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 |  | 机房门口便于取用的位置 |
| 2 | 井下爆破材料库 | 6 | 4Kg | 4 | 0.6 | 4 | 24 |  | 进风侧通道口 |
| 3 | 井下变电所 | 4 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 16 |  | 放置于门口设备的上风侧 |
| 4 | 其他机电硐室 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 |  |  |
| 5 | 井下绞车房 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 |  |  |
| 6 | 井下水泵房 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 |  |  |
| 7 | 电机车库 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— |  |
| 8 | 生产水平井底车场 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— | 放置于便于取用的上风侧 |
| 9 | 皮带机头 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— | 放置在配备点的上风侧，据配备点3--5米 |
| 10 | 煤机溜头 | 2 | 4Kg | 2 |  |  |  | —— |  |
| 11 | 移变处 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— |  |
| 12 | 移变列车及泵站 | 4 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— |  |
| 13 | 井下油脂库 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— |  |
| 14 | 采掘工作面工具房 | 2 | 4Kg | 2 | 0.2 | 2 | 12 | —— |  |
| 15 | 配电点（3台及以上） | 2 | 4Kg |  |  |  |  | —— |  |
| 16 | 采煤工作面 | 2 | 4Kg | —— | —— | —— | —— | —— | 悬挂在巷道行人侧，灭火器顶部距地小于1.2米，距工作面不大于50米 |
| 17 | 综掘工作面 | 2 | 4Kg | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 18 | 炮掘工作面 | 2 | 4Kg | —— | —— | —— | —— | —— |  |
| 19 | 综采架间 | 2 | 4Kg | —— | —— | —— | —— | —— | 每40架1组 |

表十：应急救援物资储备明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 管理单位 | 存放地点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿灯 | KL6LM | 100盏 | 机电科 | 矿灯房 | 程艳 |
| 2 | 自救器 | ZH45(C) | 130个 | 通防科 | 矿灯房 | 苗杰 |
| 3 | 排水泵 | KGQ50－50－37 | 2台 | 机电科 | 内线组 | 刘春雷 |
| 4 | 灭火器 | MFZ—4 | 10台 | 通防科 | 消防材料库 | 孙正礼 |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZL8 | 2台 | 通防科 | 消防材料库 | 孙正礼 |
| 6 | 氧气袋 | 0.5L | 20台 | 医务所 | 医务所 | 杨家军 |
| 7 | 多种气体采样器 | AQG-50 | 5个 | 通防科 | 通防科仓库 | 孙正礼 |
| 8 | CH4检测仪 | AQG-1 | 10台 | 通防科 | 通防科仓库 | 孙正礼 |
| 9 | 局扇及风筒 | FBD5－2×5.5 | 2台 | 机电科 | 机电设备库 | 刘春雷 |
| 10 | 砖石灰 |  | 30m3 | 供销科 | 材料库 | 李茂虎 |
| 11 | 千斤顶 | 2T、4T | 4台 | 机电科 | 机电仓库 | 于学明 |
| 12 | 车 辆 |  | 2台 | 行政办 | 地面 | 袁美峰 |
| 13 | 铲 车 |  | 2台 | 供销科 | 地面 | 龙成 |
| 14 | 井下探放水钻机 | ZL-200 | 2部 | 地测科 | 矿仓库 机电机修厂 | 孙中寅 |

表十一: 滕北矿区雨季“三防”工程物质储备库情况表

负责人：张良福  电话：13562236198

| 设备材料 名 称 | 单 位 | 数 量 | 设备材料 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锨 | 把 | 100 | 雨衣 | 件 | 200 |
| 锨把 | 根 | 200 | 麻绳 | 公斤 | 20 |
| 编织袋 | 个 | 3000 | 橡胶管2寸 | m | 200 |
| 铁丝 | 公斤 | 200 |  |  |  |
| 抬筐扁担 | 个 | 各100 |  |  |  |
| 潜水泵 | 台 | 3 |  |  |  |
| 水泥 | 吨 | 100 |  |  |  |

表十二: 应急救援急救器材及药品明细表

| 类别 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 管理 单位 | 存放 地点 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急救器材 | 1 | 医用吸氧器 | 个 | 1 | 医务所 | 医务所 | 杨家军 |
|  | 2 | 一次性鼻氧管 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 手电筒 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 压舌钳 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 丁字开口器 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 体温计 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 绷带 | 卷 | 2 |  |  |  |
|  | 8 | 医用脱脂纱布 | 包 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 医用胶布 | 卷 | 2 |  |  |  |
|  | 10 | 固定夹板 | 付 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 注射器 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 输液器 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 13 | 担架 | 付 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 救护车 | 辆 | 1 |  |  |  |
| 急救药品 | 1 | 去甲肾上腺素 | 盒 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 间羟胺 | 盒 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 利多卡因 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | 尼可刹米 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 异丙嗪 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 6 | 阿托品 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 7 | 呋塞米 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 8 | 氨茶碱 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 9 | 胸腺肽 | 盒 | 1 |  |  |  |
|  | 10 | 甘露醇 | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 速效救心丸 | 盒 | 1 |  |  |  |

表十三：矿井事故报告单

# 枣庄王晁煤矿有限公司生产安全事故快报单

报告单位名称

| 事故发生时间日期 |  |
| --- | --- |
| 所属行业 |  |
| 核定产能 |  |
| 事故地点 |  |
| 事故类型 |  |
| 经济损失初步测算（万元） |  |
| 事故伤亡人数 |
| 共计 人 | 其中：死亡 人 | 重伤 人 | 轻伤 人 | 被困（涉险） 人 |
| 事故简单经过 |
| 原因初步分析 |
| 抢险救灾进展情况及采取措施 |
| 发生事故的现场示意图（可附页） |

报告地方政府情况

填报单位：（盖章）        填报日期：    年    月   日   时   分

表十四：矿井事故电话快报单

| 单位名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位隶属关系 |  | 年产量（万吨） |  |
| 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
| 事故已经造成的或可能造成的（包括涉险）人员伤亡情况： |
| 事故概况： |

表十五 王晁煤矿应急处置卡

（1）王晁煤矿应急处置卡（抢险救灾组应急响应流程）

抢险救灾组应急响应职责

组长：生产副总经理；副组长：救护队队长

成员：山东能源集团矿山救护二大队、矿兼职救护队、生产技术科、机电科、地测科、通防科、保卫科、采掘、皮带、运搬工区等相关科室及区队人员组成；

主要职责：按照制定的抢险救灾方案、措施，组织实施现场探险、抢险救援行动；对灾区及影响区域进行气体监测与分析；构筑或恢复灾区通风设施，保证通风系统稳定；侦查事故现场灾情，完成遇险人员的救援和事故抢险工作；如果与外部救护队联合作战时，则成立矿山救护队联合作战指挥部，由山能集团救护二大队鲁南救护中心主任担任指挥，协调各救护队的救援行动。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 田志伟 | 生产副总经理 | 2426110 | 13963200870 |
| 许文科 | 山东能源集团矿山救护二大队大队长 | 4069239 | 18963288375 |
| 黄礼福 | 掘进副总工程师 | 2426043 | 15266324109 |
| 刘靖元 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13863203796 |
| 潘成峰 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13666322320 |
| 杨夫建 | 机电科科长 | 2426088 | 13884775309 |
| 刘洪青 | 地测科科长 | 2426080 | 13386371663 |
| 孙正礼 | 通防科科长 | 2426108 | 13969421668 |
| 杨家军 | 医务所所长 | 2426050 | 13869475804 |
| 郑继尧 | 兼职救护队队长 | 2426108 | 18766323809 |
| 陈 洁 | 保卫科科长 | 2426052 | 18006328322 |

（2）王晁煤矿应急处置卡（技术专家组应急响应流程）

# 技术专家组应急响应职责

组长：总工程师  副组长：分管副总工程师

成员：生产技术科、通防科、地测科、机电科、安全科、医务所、救护队；

主要职责：协同现场总指挥制定抢救方案及安全措施；对抢救过程中遇到的技术难题及时给予技术指导，并协助现场总指挥及时修改、补充和调整抢救方案；协同现场指挥部制定应急结束后的恢复计划。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 朱海峰 | 总工程师 | 2426338 | 13793700781 |
| 李建强 | 安全副总工程师 | 2426087 | 13563222589 |
| 黄礼福 | 掘进副总工程师 | 2426043 | 15266324109 |
| 刘洪青 | 地测防治水副总工程师 | 2426080 | 13386371663 |
| 杨夫建 | 机电科科长 | 2426088 | 13884775309 |
| 潘成峰 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13666322320 |
| 刘靖元 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13863203796 |
| 徐 健 | 总经理助理兼采煤副总工程师 | 2426030 | 13561163097 |
| 杨家军 | 医务所所长 | 2426050 | 13869475804 |
| 许文科 | 山东能源集团矿山救护二大队大队长 | 4069239 | 18963288375 |
| 郑继尧 | 兼职救护队队长 | 2426108 | 18766323809 |

（3）王晁煤矿应急处置卡（医疗救护组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（医疗救护组应急响应职责）

组长：工会主席  副组长：医务所所长

成员：医务所医务人员组成；

主要职责：指导现场抢救人员采取正确有效的方法进行急救；组织医护人员对受伤人员进行急救和治疗。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 曹火松 | 工会主席 | 2426018 | 15864450736 |
| 杨家军 | 医务所所长 | 2426050 | 13869475804 |
| 王永涛 | 医务所医务人员 | 2426050 | 15863206682 |
| 郑仰飞 | 医务所医务人员 | 2426050 | 15266443677 |

（4）王晁煤矿应急处置卡（物资供应组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（物资供应组应急响应职责）

组长：机电副总经理 副组长：供销科科长

成员：供销科、机电科、通防科、运搬工区等有关单位人员

主要职责：负责主要保证抢险救灾物资和设备的储备以及突发事件时及时调度和供应；根据需要向兄弟单位协调借用抢险材料和设备。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 孙法银 | 机电副总经理 | 2431299 | 18786507980 |
| 杨夫建 | 机电科科长 | 2426088 | 13884775309 |
| 付庆民 | 调度室主任 | 2426090 | 13686329218 |
| 徐传民 | 供销科科长 | 2426076 | 13806326068 |
| 刘靖元 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13863203796 |
| 潘成峰 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13666322320 |

（5）王晁煤矿应急处置卡（警戒保卫组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（警戒保卫组应急响应职责）

组长：工会主席  副组长：保卫科科长

成员：保卫科、行政办公室等有关单位

主要职责：负责抢险救灾工作中的地面警戒设置，疏散人员，维持秩序和矿区治安；对矿大门、路口等地点进行全面戒严；保证抢险救灾人员、物资运输、救护道路畅通；协助和配合上级有关部门对事故进行处理。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 曹火松 | 工会主席 | 2426018 | 15864450736 |
| 陈 洁 | 保卫科科长 | 2426052 | 18006328322 |
| 袁美峰 | 行政办公室主任 | 2426035 | 13589618589 |
| 曹火松 | 工会主席 | 2426018 | 15864450736 |

（6）王晁煤矿应急处置卡（后勤保障组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（后勤保障组应急响应职责）

组长：工会主席 副组长：行政办公室主任

成员：行政办公室、机电科、通防科、运搬工区等有关单位

主要职责：负责抢险救灾期间人员的食宿、接待、车辆调度等工作。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 曹火松 | 工会主席 | 2426018 | 15864450736 |
| 袁美峰 | 行政办公室主任 | 2426035 | 13589618589 |
| 杨夫建 | 机电科科长 | 2426088 | 13884775309 |
| 刘靖元 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13863203796 |
| 潘成峰 | 通防副总工程师 | 2426108 | 13666322320 |

（7）王晁煤矿应急处置卡（信息发布组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（信息发布组应急响应职责）

组长：党委副书记  副组长：党委办公室主任

成员：党委办公室、调度室等有关单位人员。

主要职责：统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料；采访事故抢救进展情况，对内进行正面宣传引导；接受媒体采访，必要时经总指挥批准后对外进行新闻发布。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 田志伟 | 党委副书记、生产副总经理 | 2426110 | 13963200870 |
| 贺成友 | 党委办公室主任 | 2426011 | 13963205731 |
| 付庆民 | 调度室主任 | 2426090 | 13686329218 |

（8）王晁煤矿应急处置卡（善后处理组应急响应流程）

王晁煤矿应急处置卡（善后处理组应急响应职责）

组长：工会主席    副组长：劳资科科长

成员：劳资科、财务科、工会、行政办公室等有关单位人员

主要职责：负责伤亡人员家属接待、安抚、抚恤、理赔等善后处理工作。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 曹火松 | 工会主席 | 2426018 | 15864450736 |
| 陈广彦 | 劳资科科长 | 2426036 | 13969460895 |
| 张建强 | 财务科科长 | 2426025 | 13546375855 |
| 袁美峰 | 行政办公室主任 | 2426035 | 13589618589 |

- 王晁煤矿应急处置卡（安全监督组应急响应流程）

# 王晁煤矿应急处置卡（安全监督组应急响应职责）

组长：安全总监  副组长：安全副总工程师

成员：安全科有关专业人员组成

主要职责：负责监督检查抢险救援方案及措施的实施情况；对事故发生原因进行分析；总结事故调查报告，配合上级单位开展事故调查；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

| 通讯方式 |
| --- |
| 姓名 | 职务 | 办公电话 | 手机 |
| 任得霖 | 安全总监 | 2426017 | 15562275916 |
| 李建强 | 安全副总工程师 | 2426087 | 15962235923 |
| 张 业 | 安全科副科长 |  | 13963293169 |
| 朱信龙 | 安全科副科长 |  | 13561120852 |

表十六：枣庄王晁煤矿有限责任公司应急响应流程图

# 第二部分   王晁煤矿生产安全事故专项应急预案

# 1矿井顶板事故专项应急预案

1.1适用范围

本预案适用于王晁煤矿井下发生局部片帮冒顶、大面积冒顶的事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的顶板事故应急救援工作，是综合应急预案中顶板事故类型的专项性工作方案。

1.2 应急指挥机构及职责

顶板事故的应急指挥部见综合应急预案应急指挥部，与综合预案的主要区别是第一副总指挥为生产副总经理，采煤、掘进副总工程师为技术专家组的副组长。

具体的应急指挥机构及职责见综合应急预案的王晁煤矿生产安全事故应急指挥部结构图。

1.3响应启动

（1）根据顶板事故范围、人员伤亡情况，应急响应分为三级。

①Ⅲ级响应：采煤工作面冒顶长度5m（不含5m）以下，掘进工作面冒顶3m（不含3m）以下，其他巷道冒顶5m（不含5m）以下，或可能造成1人（含1人）以上轻伤，因灾害需撤离当班作业人员的事故。

②Ⅱ级响应：采煤工作面冒顶长度5m至10m（不含10m），掘进工作面冒顶3m至5m（不含5m），其他巷道冒顶5m至10m（不含10m），或造成1～2人重伤或中毒，因灾疏散50人以下的事故。

③Ⅰ级响应：采煤工作面冒顶长度10m（含10m）以上，掘进工作面冒顶5m（含5m）以上，其他巷道冒顶10m（含10m）以上，因灾疏散50人以上的事故，或造成1人死亡或被困，3-10人重伤或1000万元以下经济损失的事故。

（2）响应启动

响应启动程序、事故接警报告、记录和应急指挥机构启动、应急会议召开、信息上报、应急指挥、资源协调、信息公开、后勤及财力保障、扩大响应、扩大应急等内容与综合预案一致。

1.4处置措施

1.4.1应急指挥处置措施

（1）调度人员接警后迅速了解顶板事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和通风情况，根据灾情确定停产范围，立即下达停产撤人命令。

（2）指挥部成员到达调度室后，按照总指挥的指示，立即成立现场抢险救灾指挥部，奔赴事故现场，设立救援基地，迅速抢险救灾。

（3）应急指挥部根据灾情分析判断现场顶板破坏程度及发生连续冒顶的可能性，制定救灾方案和措施，并根据灾情发展及时调整优化方案。

1.4.2自救互救处置措施

（1）采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按顶板事故避灾路线撤离。

（2）当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

（3）若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

（4）冒顶附近如有避险硐室，被堵人员可进入避险硐室等待救援。

### 1.4.3安全技术措施

（1）处理冒顶事故前，必须探明冒顶区范围和被埋、压、截堵的人数及可能所在位置，并分析抢救和处理条件，采取不同的抢救方法。

（2）处理冒顶时，必须坚持由外向里、逐步进行的原则，清理维护好后路和顶板，保证后路畅通、安全，并加强支护质量，防止发生二次冒顶。

（3）处理冒顶事故中，要始终设专人检查瓦斯和观察顶帮情况，发现异常应立即撤出人员。

（4）如果冒顶区域有电缆和机电设备，要立即切断电源，防止发生触电事故。

（5）清理堵塞物时，接近到发现被埋压者时，为防止二次伤害，所有施救工作都应使用手工工具进行，除非被埋压者已完全露出，且无被伤及的可能性。

（6）遇有大块岩石、木柱、金属网、铁梁、铁柱等物压人时，不许用爆破方法处理，可使用千斤顶、液压起重器、液压剪刀、撬棍等工具，移动埋压物，救出遇险人员。

（7）抢救出的遇险人员，要用毯子保温，对长期困在井下人员，不要用灯光照射眼睛。

（8）救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，主要负责灾区侦查、抢救遇险遇难人员，恢复巷道通风，清理冒顶产生的堵塞物等。救护队只能在确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。

### 1.4.4处置要求

（1）抢救人员时，用听、看、敲、喊或采用生命探测仪探测等方法，判断遇险人员位置，与遇险人员保持联系，鼓励他们配合抢救工作。

（2）处理冒顶事故前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，应利用压风管、水管、打钻孔或用局扇向冒顶区内压风，给遇险人员输送新鲜空气，若时间长，应利用管路、钻孔输送饮料、食物，供给遇险人员。

（3）如果顶板冒落范围不大时，遇险人员被大块岩石挤压在下边，可用液压千斤顶等工具把岩石顶起，将人员救出。

（4）如果冒落严重无法通过时，可采用边支护边开小洞的方法，开掘通向遇险人员的通道。

（5）处理冒顶区的方法要根据现场情况确定。采煤工作面发生局部冒顶时，一般采用工作面剥帮方式，使用工字钢棚梁走向配合单体液压支柱挂网支护处理；大面积冒顶时可采用整巷法及开掘补巷法绕过冒顶区。掘进工作面处理垮落巷道的方法有：木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道等方法。

（6）医疗救护组要安排在井下救援基地，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗急救，首先要使伤员呼吸道畅通，止住大出血和防治休克，如怀疑颈部受伤时，先用颈托固定颈部，其次处理骨折，最后处理一般性伤口，并护送重伤员上井救治。升井后组织转运医院治疗，在转运伤员时，应有医务人员护送，若伤员尿量减少甚至无尿时，应严格控制饮水，以防止发生肺水肿。

（7）在抢救过程中有困难时，指挥部可向王晁集团汇报申请抽调其它矿有经验、有技术的骨干力量，进行紧急增援。

1.5 应急保障

执行综合预案“5应急保障”相关规定。

# Text boxes

山东能源集团矿山救护二大队、矿兼职救护队、生产技术科、机电科、地测科、通防科、保卫科、采掘、皮带、运搬工区

抢险救灾组

由生产副总经理任组长、救护队队长任副组长，山东能源集团矿山救护二大队及矿兼职救护队、采掘工区、保卫科等相关科室及区队人员组成，具体负责实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施。

总指挥职责：

（1）为生产安全事故应急救援工作的第一责任人，全面负责救援工作。

（2）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。

（3）指挥和组织协调应急行动期间各救援小组工作，保证应急救援工作的顺利完成。

（4）批准向主管部门、政府有关部门报告和对外信息发布。

（5）事故影响范围和危害程度继续发展，超出公司处置能力时，向政府应急救援机构提出救援申请。

由公司总工程师任组长，分管副总工程师任副组长、生技科、通防科、地测科、机电科、安全科、医务所、救护大队等部门的技术人员及有关专家组成，主要研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

生技科、通防科、地测科、机电科、安全科、医务所、救护队

技术专家组

由工会主席任组长， 医务所所长任副组长，医务所医务人员组成，主要负责对受伤人员的医疗救护。

医疗救护组

矿医务所

物资供应组

供销科、机电科、通防科、运搬工区

由机电副总经理任组长，供销科长任副组长，供销科、机电科、通防科、运搬工区有关单位人员组成，主要保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应。

枣庄王晁煤矿有限责任公司生产安全事故指挥 部

总指挥：

总经理

副总指挥：

各分管副总经理、

总工程师、

安全总监

由工会主席任组长，保卫科长任副组长，保卫科、行政办公室等有关单位人员组成，主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作。

警戒保卫组

保卫科、行政办公室

后勤保障组

行政办公室、机电科、通防科、运搬工区

由工会主席任组长，行政办公室主任为副组长，行政办公室、机电科、通防科、运搬工区等有关单位人员组成，负责食宿、接待、车辆调度等工作。

由公司党委副书记任组长，党委办公室主任任副组长，党委办公室、调度室等部门人员参加，负责统一掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位等通报情况。

信息发布组

党委办公室

调度室

副总指挥职责：

（1）协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。

（2）向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

（3）承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况，定期向指挥部汇报各小组救援进展情况。

（4）督查抢险救援方案的实施情况，配合事故调查。

善后处理组

劳资科、财务科、工会、行政办公室

由工会主席任组长，劳资科科长任副组长，劳资科、财务科、工会、行政办公室等有关单位人员组成，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔。

由安全总监任组长，安全副总任副组长，安全科有关人员组成，负责监督检查抢险救援方案及措施的实施情况；对事故发生原因进行分析；总结事故调查报告，配合上级单位开展事故调查；根据事故原因分析提出整改计划和相关安全预防措施。

安全科

安全监督组组

王晁煤矿综合应急预案

矿井主要通风机停止运转事故专项应急预案

矿井易燃易爆危险化学品事故专项应急预案

矿井压力容器爆炸事故专项应急预案

矿井顶板事故专项应急预案

矿井提升运输事故专项应急预案

矿井供电事故专项应急预案

矿

矿

井

灾

害

性

天

气专项应急预案

矿井瓦斯事故专项应急预案

矿井煤尘爆炸事故专项应急预案

矿井井下火灾事故专项应急预案

矿井矸石山事故专项应急预案

矿井水害事故专项应急预案

矿井

危险

化学

品、

天然

气事

故现

场处

置方

案

矿井主要通风机停止运转事故现场处置方案

矿井压力容器爆炸事故现场处置方案

矿井供电事故现场处置方案

矿井井下火灾事故现场处置方案

矿井顶板事故现场处置方案

矿井煤尘爆炸事故现场处置方案

矿

井

瓦

斯

事

故

现

场

处

置

方

案

矿井矸石山事故现场处置方案

矿井提升运输事故现场处置方案

矿井水害事故现场处置方案

矿井灾害性天气现场处置方案

枣庄王晁煤矿有限责任公司生产安全事故应急预案

山东王晁煤电集团有限公司生产安全事故应急预案

台儿庄区煤矿生产安全事故应预案

事故发生

生产副总经理

召集抢险救灾组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，制定抢险救援方案及措施，分析事故原因，实施开展应急救援工作。

应急结束

针对事故原因，提出整改措施和意见

结束

指挥部办公室

生产副总经理

抢险救灾组

抢险救灾组

调度室

应急指挥部

事故发生

矿总工程师

召集技术专家组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，研究抢险救援方案及措施，分析事故原因，解决解决事故抢救过程中遇到的技术难题

应急结束

针对事故原因，提出整改技术措施和意见

结束

指挥部办公室

总工程师

技术专家组

技术专家组

调度室

应急指挥部

事故发生

工会主席

召集医疗救护组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，负责调集专业医护人员及车辆，指导现场抢救人员采取正确有效的方法进行急救，并组织医护人员对受伤人员进行急救和治疗

应急结束

针对事故类型，提出有效的急救措施和意见，实施开展急救和治疗工作

结束

指挥部办公室

工会主席

医疗救护组

医疗救护组

调度室

应急指挥部

事故发生

机电副总经理

召集物资供应组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，保证抢险救灾物资和设备的及时调度和供应，根据需要向集外部单位协调借用抢险材料和设备

应急结束

针对事故类型，提出抢险救灾物资和设备的及时调度和供应措施和意见

结束

指挥部办公室

机电副总经理

物资供应组

物资供应组

调度室

应急指挥部

事故发生

工会主席

召集警戒保卫组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序，保障应急救援道路畅通，协助和配合上级有关部门对事故进行处理

应急结束

针对事故，提出警戒保障措施和意见

结束

指挥部办公室

工会主席

警戒保卫组

警戒保卫组

调度室

应急指挥部

事故发生

工会主席

召集后勤保障组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，确保抢险救灾期间人员的食宿、接待、车辆调度等工作

应急结束

针对事故类型，提出后勤保障措施和意见

结束

指挥部办公室

工会主席

后勤保障组

后勤保障组

调度室

应急指挥部

事故发生

党委副书记

召集信息发布组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，掌握事故态势和处理情况，收集救援行动的有关信息资料，向有关人员、单位、媒体等通报情况，必要时经总指挥批准后对外进行新闻发布

应急结束

针对事故，提出信息发布的措施和意见

结束

指挥部办公室

党委副书记

信息发布组

信息发布组

调度室

应急指挥部

事故发生

工会主席

召集善后处理组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，处理伤亡人员家属接待、安抚、抚恤、理赔等善后处理工作

应急结束

针对事故，提出善后处理整改措施和意见

结束

指挥部办公室

工会主席

善后处理组

善后处理组

调度室

应急指挥部

事故发生

安全总监

召集安全监督组成员到位，说明事故简况

接受应急指挥部指令，监督检查抢险救援方案及措施落实情况，分析事故原因，配合上级集团和政府部门开展事故调查

应急结束

针对事故原因，提出整改措施和意见并督办落实

结束

指挥部办公室

安全监督组

安全监督组

调度室

应急指挥部

安全总监

事故发生

现场人员

矿调度室

下达初步指令，汇报矿相关领导，通知救护队、医务所等

值班矿级领导判断是否启动应急预案响应

暂不启动应急响应

启动应急响应

集团公司调度室

各专业组

根据灾情制定救援方案

技术专家组、抢险救援组、医疗救护组、物资供应组、后勤保障组、警戒保卫组、善后处理组、信息发布组、安全监督组

开展救援行动

根据灾情变化优化方案并实施

事故扩大

救援指挥部向集团公司求助，申请响应升级

事故消除，应急结束

善后处理

总结经验，改进提升